## Slide 1
作者：陈小龙，蔡洵业，邵澎辉，孙坤祥，胡雅欣，苏春光，赵鸿，王志军，何源
报告人：陈小龙
2025年12月26日
人工智能在加速器高效调试与稳定运行中的应用
——基于人工智能的加速器束流调试系统

## Slide 2
报告内容
背景与挑战
平台架构设计
工程实践与应用成效
总结与展望

## Slide 3
传统运维模式面临严峻挑战
  现状： 依赖人力密集型操作或传统自动化算法
  困境：
    高效调试复杂巨系统 → (调试难、效率低)
    快速恢复系统失稳 → (恢复难、速度慢)
传统运维模式无法保障高功率加速器所需的高可用性
ADS工业化应用要求：
        平均流强>5mA，可用性>85%
强流超导直线加速器特点：
        数万个元件组成的复杂系统
        加速元件与强流离子束的强耦合作用
研究背景---高功率加速器运行面临的挑战

## Slide 4
研究现状：智能化算法---国内外研究现状
强化学习：在加速器领域展示出巨大潜力
贝叶斯优化：样本高效的在线优化方法，广泛应用
SLAC: Review/PRAB 2024
KEK: 束损优化/PRAB 2024
GSI COSY：传输效率优化/PRAB 2025/DOI:10.1103/PhysRevAccelBeams.28.034601
CERN:轨道校正/PRAB 2020
GP建模+采集函数：样本高效
面临“维度诅咒”问题
Agent + 环境 + 奖励信号：训练完成效率更高
泛化困难、实用困难

## Slide 5
解决方案：构建调试过程驱动的等效非线性动力学系统
  利用Takens理论，引入延迟坐标数据等效重构相空间信息---增强观测信息完备性
  采用测量数据重构虚拟加速器，利用域随机化增强泛化能力---模拟环境训练真实加速器使用
  近线性问题中，根据荷质比计算系数，适配不同粒子---进一步扩展模型适用范围
验证装置：
CAFE2以及HIAF iLinac
验证任务：
束流轨道校正
加速器的特点：
  部分可观测
  宏观时间尺度上处于局部稳态
挑战：传统非线性动力学控制理论无法直接适用
研究现状：智能化算法---CAFE2/HIAF算法研究及应用现状

## Slide 6
研究现状：智能化算法---CAFE2/HIAF算法研究及应用现状
2022
2024
2023
目标：CAFE2中能段轨道校正
方法：强化学习+历史数据
效果： 30s内完成轨道校正，RMS<1mm
结论：验证了模拟环境迁移至真实环境的可行性
目标：CAFE2超导段逐module轨道校正
方法：虚拟加速器构建 + 强化学习
效果：校正时长缩短10倍，适用不同荷质比和lattice
结论：强化学习方法成功应用于实际超导段调试
目标：CAFE2超导段全局轨道校正
方法：非线性动力学控制理论+强化学习
效果：同步优化 42 个磁铁 / 36 个 BPM，RMS < 1 mm，耗时约 5 min
结论：为在线修复轨道漂移奠定技术基础
Chen et al., PRAB, doi: PhysRevAccelBeams.26.044601
Chen et al., SCPMA, doi:10.1007/s11433-024-2492-5.
可迁移强化学习轨道校正算法研究成果稳定应用于CAFE2以及HIAF iLinac加速器

## Slide 7
研究现状：智能化算法---新的探索
模拟数据+神经过程建模+强化学习 --- HIAF中能段轨道校正
基于~100样本构建的束流控制器成功迁移至HIAF中能段，校正精度：RMS < 0.5 mm
技术
方案
模拟验证
神经网络
测试结果
上机验证
神经过程
神经过程
测试结果
神经过程样本效率显著高于神经网络

## Slide 8
束流调试呈现出的特点及挑战
调试
现状
脚本化作业
工具呈碎片化分布
经验驱动
高度依赖专家经验
工作流离散
调试过程孤立，缺乏标准化流程
脚本数量多
算法种类多
管理难
传统束流调试工具特点：
  以C/S架构为主，server大多是控制系统本身
  控制系统与调试逻辑深度耦合
  调试逻辑依赖于专家经验
  调试数据系统化存储难
需求：缺乏下一代面向AI的体系化束流调试工具

## Slide 9
虚拟加速器接口
控制系统epics接口
无感知加速器控制接口
AVAS/Tracewin
真实加速器
物理映射
物理调试元件信息管理
算法管理
调试模块管理
调试数据管理
自定义物理调试
流程调试
数据采集管理
管理端
底层接口
物理控制
可解耦
虚拟现实
相结合
调试模块
可订制
调试流程
可插拔
客户端
AI算法
易管理
操作记录
可追溯
平台建设目标：操作人员低门槛、束流调试高效率
AI束流调试平台架构及设计理念

## Slide 10
AI束流调试平台架构及设计理念：BS or CS ？
当前加速器束流调试软件以C/S架构为主，痛点：
  版本控制混乱
  多客户端维护成本高
  数据孤岛
  Epics-based server
我们的选择----B/S 架构：
  零客户端部署
  单一数据来源
  多台加速器无需重复开发
软件版本不互通
一次开发，多加速器应用
面向不同加速器工况独立适配开发
C/S架构
B/S架构

## Slide 11
AI束流调试平台---物理控制可解耦
后台一次配置完成，前端调用无感知
物理设计一键上传
元件级映射可管理
kb
current
物理-控制映射
束流调试直接操作PV变量，与控制系统深度耦合
场文件
物理设计：
磁场强度kb
电场强度ke
by-AI
元件建模：元件参数可配置
接口统一：上层调用无感知
自动映射：映射关系可管理
调试工程师：
电流
电压
映射依赖人工经验
经验难复制
系统难管理
解决方案：元件级物理控制映射
PV

## Slide 12
看不全
连不上
风险高
AI束流调试平台---虚拟现实可切换
AVAS虚拟加速器
真实加速器
解决方案：接入虚拟加速器AVAS，虚实一键切换
把“危险的试错”前移到虚拟世界，把“确定的操作”留给真实加速器
一键可切换
调试过程中加速器物理状态不可见、不可预知；
试错成本高、风险大。
调试过程缺乏完备、可对照的物理模型参考---看不全
“发现问题—离线仿真—回到现场”反复循环---连不上
参数验证直接作用于真实加速器，用户不友好---风险高

## Slide 13
AI束流调试平台---AI算法易管理
现有调试系统特点：
  算法碎片化：算法分布零散，管理困难
  缺乏统一标准：无统一接口规范，接入困难
  算法集成难度大：新算法接入控制系统需要处理繁琐的数据格式转换、通信协议对接，集成困难
解决方案：
  标准化的算法设计接口
  统一的系统回调
  各类算法即配/即插 即用
输入参数订制
输出参数订制
算法参数动态渲染
优化目标按需订制

## Slide 14
AI束流调试平台---调试模块可订制
现有调试系统特点：
  非标化与高耦合：算法逻辑与特定机器、特定硬件深度绑定
  业务逻辑固化：自动化的代码需要根据不同机器进行迁移
  重复造轮子：为了一个新的物理实验，需要专门开发一个新的 GUI 界面或脚本
解决方案：
  任务驱动的动态绑定：可依据现场需求灵活配置
  面向AI专用算法专用模块
  通用算法的“积木式”复用
  调试流程关键变量可视化
预设元件
控制元件
观测元件
算法选择
调试模块

## Slide 15
AI束流调试平台---调试流程可插拔
现有调试系统特点：
  流程碎片化
  缺乏标准化
  系统性缺失
解决方案：
  标准化数据契约：接口统一
  任务驱动的动态绑定：
  插件化架构:调试模块可灵活接入
调试流程由调束模块“搭积木”而成
调试模块
调试流程配置
启动流程调试
调试过程标准化，规范化

## Slide 16
AI束流调试平台---操作记录可追溯
支持调试记录存储，数据规范化、标准化存储
现有调试系统特点：
  调试记录难追溯
  数据获取成本高
解决方案：
  基于物理调试信息的数据存储
  标准化的数据记录

## Slide 17
算法应用情况及效果
智能调试部署至HIAF以及CAFE2控制系统并投入使用
平台显著提升束流调试效率，降低束流调试复杂度
辅助HIAF完成First Beam高效出束
为下一代AI驱动的加速器调试运行系统奠定了技术底座
算法搭载情况：
  3种专用强化学习算法
  7种通用优化算法
调试模块：
  系统搭载了40+个束流调试模块
系统接口：
  为下一代基于LLM的智能化束流调试运行方案提供基础能力

## Slide 18
未来展望
数据
“AI辅助+人”的通用分析决策
建模
AI辅助的加速器自动化运维系统
决策
层
建模
层
数
据
层
真实加速器
束流智能调试
设备预测性运维
虚拟现实融合的高精度
束流动力学模型
子系统时序模型
标准化数据库
动力学数据
设备运行数据
束流诊断数据
高精度束流动力学软件
虚拟加速器数据
真实加速器数据
数据清洗
数据挖掘
关联关系建模
时序神经网络
物理先验知识
神经网络
束流动力学预测
故障干预及恢复
故障检测及预测
加速器预测控制
无模型智能调试算法
基于模型的预测控制
大语言模型
AI故障检测预测算法

## Slide 19
谢谢各位老师！
请批评指正！