## Slide 1: 基于HIAF集群的高精度测量和新物理前沿研讨会，惠州，2023年7月5-7日
缪子束产生、冷却和加速关键核心技术
（离子束制备的高流强、高品质缪子束）
赵红卫
中国科学院近代物理研究所

## Slide 2: 报告内容
一、简介
二、缪子束产生
三、收集、传输、冷却
四、加速
五、高场超导磁体
六、结束语
关键核心技术
需预研的技术

## Slide 3
离子束驱动制备的缪子束
（2）
（3）
不同应用需求
中高能量
高能量
（1）
低能量

## Slide 4
强流质子驱动
强流电子驱动
RI2B驱动
(Relativistic Intense Ion Beam)
RI2B Driver
SC Linac
HIAF/CiADS
HI Booster
Synchrotron
MW Target
HI Booster
Decay Channel
Post SC Linac
Charge Separating
Multi-Bunches Storage Ring
HIB Driven PWFA
Super Beam
高功率离子束驱动的高亮度缪子对撞机

## Slide 5: 美欧在缪子束产生、加速、对撞领域已40多年研究积累
1980s—1990s，proposals, workshops
μ production, cooling
1997-1998: Neutrino Factory and Muon Collider Collaboration (NFMCC).
2007: IDS-NF
International Design Study for a Neutrino Factory
2012: Muon Accelerator Project (MAP); …..
2021: IMCC， Snowmass

## Slide 6: 美欧发起的缪子对撞机20年预研和设计初步计划

## Slide 7
为什么缪子加速器或对撞机挑战大？
高流强高品质缪子束很难制备
- 需要MW (1-5 MW)级质子束打靶，产生次级束，p—π—μ
- 产生的缪子束动量分散大、发射度大
- 产生的杂质粒子多，p, π+-, e+, e-, μ+, μ-，中微子等，能量较高
- 要获得高流强、高纯度、高品质缪子束或用于对撞，
需选择收集、高纯度、聚束、冷却…
缪子束不稳定、寿命短、衰变
- 缪子束各种操作过程必须快速（收集、聚束、冷却、加速..）
- 衰变产生的各类杂质粒子产生极高本地，测量诊断和探测难度大
- 衰变产生的大量高能电子对加速器部件、探测器危害极大
- 各类高能量杂质粒子产生极强的电离辐射，对环境和设备产生极高
的辐射剂量，辐射屏蔽难度极大
…..
产生、收集、聚束、冷却、加速等动力学过程研究少，许多核心技术缺乏或极不成熟。前所未有的难度！

## Slide 8: 我国缪子束产生、加速和应用才起步，需规划和预研
物理目标和应用需求，提出对μ束需求（独特、创新）
加速器与探测器、谱仪总体初步设计
加速器动力学研究、发展模拟程序和全过程模拟
关键核心技术预研
- μ束产生、收集、传输、加速….
- 特别注重提出新的理论、新设计概念、全新技术方案、应用新技术，
才可能赶上或超越
布局规划和预研（HIAF/CiADS/CSNS）

## Slide 9
二、 高流强缪子束产生关键技术
MW (1-5 MW)级强流高功率离子加速器
缪子束产生靶
最基本条件

## Slide 10
二、 高流强缪子束产生 MW级质子加速器
强流高功率质子超导直线加速器整体结构示意
离子源
射频四极(RFQ)
加速器
半波(HWR)
超导高频腔
轮辐型（Spoke)
超导高频腔
椭球型（Ellip.)
超导高频腔
强流高功率超导质子直线加速器 (1-10 MW，< 3 GeV )
质子超导直线加速器
质子同步加速器
增强器、累积环
质子同步加速器
储存环、聚束器
高能量高功率快循环同步加速器 (1-5 MW，>3 GeV )
世界上正在运行或建造的MW级质子加速器
SNS，PSI，JPARC，Fermi lab, ESS, CIADS

## Slide 11
美国SNS平均功率1.4 MW 脉冲质子束

## Slide 12
美国SNS 1.4 MW 质子束长期稳定运行
SNS如此运行效率、可靠性、稳定性、束流功率，除PSI 高功率
回旋加速器外，世界上没有其他装置暂时能够超越
Statistics FY20
Total hours: 5000 h
Downtime : 250 h
Availability: 95%
SCL Downtime
Total: 100 h
Cryomodules, cavities’ trips
retune: 37.8 h
Andrei Shishlo, ORNL, HB2021 talk

## Slide 13
PSI 1.4 MW 回旋加速器
Joachim Grillenberger, PSI, Snowmass workshop talk

## Slide 14
PSI 回旋加速器1-1.4 MW Availability
Joachim Grillenberger, PSI, Snowmass workshop talk

## Slide 15
1.6 GeV/ 100 kW运行
正升级1.6 GeV/0.5 MW
有产生缪子束计划
中国散裂中子源 CSNS

## Slide 16
5 MW 欧洲散裂中子源ESS
脉冲超导直线加速器，2 GeV/5 MW, 建造

## Slide 17
中国加速器驱动嬗变研究装置CiADS
0.5 GeV/ CW 5 mA, 2.5 MW 质子超导直线加速器
可升级2.0 GeV/CW 5-10 mA, 5-20 MW，高功率CW质子束
10年内中国唯一可超过 1 MW 强流高功率质子加速器
正在建造 2021-2027

## Slide 18
RFQ加速器
加速器全长约30米
高能所
近物所
超导加速段，23只超导腔，23台超导螺线管
  世界首台25MeV连续波质子超导直线加速器
首次实现25MeV/0.17mA连续质子束稳定加速（2017）
近物所、高能所等多个单位合作（先导专项A）
20MeV@10mA束流包络设计

## Slide 19
2021年3月4日9点42分至3月8日21点43分
17.27 MeV/ 7.3mA CW束流108小时连续运行测试
超导直线加速器连续波质子束126 kW, 108小时连续运行测试，
束流可用性93.6%。 国际首次！

## Slide 20
17.27MeV@10mA CW束流12小时连续运行测试
2021年3月9日1点11分至3月8日13时13分
超导直线加速器连续波质子束10 mA 稳定加速, 国际首次
首次验证了全超导直线加速器加速10mA连续波质子束的可行性

## Slide 21
Sring
MRing
BRing-N
BRing-S
iLinac
238U35+ | 0. 8 GeV/u | 0. 5-1. 0×1011 ppp
238U76+ | 2. 45 GeV/u | 0. 25-0. 5×1011 ppp
p | 9.3 GeV/u | 5×1013ppp
238U35+ | 2. 95 GeV/u | 1. 0×1012 ppp
238U76+ | 7. 3 GeV/u | 5×1011 ppp
238U92+ | 9. 1 GeV/u | 5×1011 ppp
p | 25.0 GeV/u | 4.0×1014ppp
HIAF-U
HIAF
1.5×1014 p/s
1.2×1015 p/s
  HIAF及其升级后将可能用于缪子束产生
利用脉冲重离子束和质子束产生缪子
©杨建成

## Slide 22
MW级强流质子直线加速器挑战
强流束动力学---束流损失控制
超导腔体设计、加工、表面处理、机械稳定性…
频率、相位、幅度动态变化和稳定（腔体调谐、束腔作用…）
束流动力学--低电平控制--束流损失探测--机器保护—故障自动恢复
高功率束流Dump
MW 级功率长期稳定可靠运行
…
近物所通过20MeV@10mA超导质子直线研制和调试，积累了经验，解决了大部分束流动力学和高功率下运行的核心问题。
核心问题和挑战（高流强）

## Slide 23
MW级高能量质子同步加速器挑战
强流高功率质子束快循环束3D涂抹注入、累积、储存
快ramping引起的强涡流效应和束流不稳定性
强流下束流损失控制 1014-15 ppp
束流集体不稳定性、束团压缩、聚束
强流高功率束慢引出
束流动力学--低电平控制--束流损失探测--机器保护—故障自动恢复
MW级高功率条件下长期稳定可靠运行
….
核心问题和挑战（高流强）

## Slide 24
质子打靶产生π介子，衰变产生μ
μ种类
- 表面缪子， π+ 停留在靶内
μ+, 低能量<29.8 MeV/c, 高极化~100%,
高密度低Z薄靶（~150 mg/cm2），
如石墨，B4C，Be2C…
-“云”缪子，π 在靶附件衰变产生
杂质粒子多，包括p, π, e+, e-, μ+, μ-等
需要聚焦、收集、选择、纯化, 能量较高
- 衰变缪子， π 在传输过程中衰变产生
动量散度大、发射度大，能量较高，强度较高；
需要次级传输线收集、聚焦、冷却
- π介子产生取决于质子束能量、功率、靶…
应用需求
- 表面缪子：凝聚态物理测量，低能量μ子应用和精确测量
- 衰变和“云”缪子：粒子物理实验测量研究，传输后加速、对撞..
FNAL, BNL，PSI, CERN, J-PARC，ISIS，TRIUMF等，
中国几乎没有积累，预研
缪子束产生靶系统
Daniela Kiselev，
PSI，HB2021 talk

## Slide 25
6-7GeV/4 MW质子束，~1015 p/s
60 Hz， ϕ 4 mm rms ，pulse 3 ns
产生μ能量 50-180 MeV, ~1014 μ/s
石墨靶、液态金属jet靶
Target + Dump
超导螺线管组 20T—30 T, ϕ>1 m
靶冷却 （4 MW, 水与液态金属）
强辐射与屏蔽，辐射对超导体>10 MGy
高功率短脉冲质子对靶热冲击
靶寿命；前后束窗寿命(Ti/Al, Be)
高场螺线管杂散场影响
…….
问题与挑战
美国MAP计划设计的 μ 对撞机缪子靶系统

## Slide 26: 报告内容
一、简介
二、缪子束产生
三、收集、传输、冷却
四、加速
五、高场超导磁体
六、结束语
技术挑战最大，特别是冷却
需要新的思想和理论！
全世界基础和技术积累很少！
中国这方面基础更少！

## Slide 27
Daniel Schulte, CERN，Snowmass meeting talk, 2021
缪子束收集和传输
由Taper形和弯曲超导螺线管组成的传输通道
收集、选择、聚束、传输，降损失
操作多种粒子（π+ π- μ+ μ-, p）
纵向聚束、相空间旋转（为冷却）
包括p-beam dump
L=150-200 m, Φ=1-1.5 m
强辐射保护和屏蔽

## Slide 28
Daniel Schulte, CERN，Snowmass meeting talk, 2021
美国MAP计划μ对撞机前端靶与Taper 结构和螺线管

## Slide 29
MAP计划模拟收集和传输后的缪子束发射度
高束流强度下产生的μ束发射度比常规粒子大2-3量级
Mark Palm, BNL， MT27 talk

## Slide 30
高流强缪子束冷却
Transverse
cooling
μ束极其发散，动量散度和发射度大，需6D冷却和强磁场约束；
μ束寿命短，需快速冷却，常规束流冷却太慢；需高梯度，快操作；
电离冷却：μ束与低z材料电离作用减小动量，束斑大小不变，μ束多次库伦散射增加其散度，
高梯度的射频场加速能量补偿，高
场超导螺线管进行束流压缩和聚焦；
多个直线冷却段持续冷却，几百米长；
6D冷却需30-50 T、内孔 >0.5m 超导螺线管；
高梯度射频腔处于强磁场区域，
射频325-650 MHz, 梯度25-30
MV/m峰值功率：2-4 MW
4D冷却基本原理初步验证
需进一步验证，挑战极大！

## Slide 31
μ束冷却模拟和初步设计
RF system for muon capture and cooling
D. Schulter, CERN,
Snowmass meeting 2021

## Slide 32
David Neuffer, Fermilab, Snowmass meeting 2021 talk
μ束冷却目标和计划

## Slide 33
μ束电离冷却首次初步验证
©Andrew Moss

## Slide 34
四、高强度μ束加速
常规加速技术，国内外基础较好
SRF-linac, RLA, FFAG, RCS
与μ束产生和冷却比，μ束常规加速技术积累较深厚
挑战是快速加速、损失控制、亮度、强辐射保护、高场超导磁体和高场快循环超导磁体等

## Slide 35: μ束尾场加速 — 新加速方法加快预研
激光尾场加速（LWFA）
粒子束驱动等离子体尾场加速
…
加速梯度高比常规高2-3量级
詹文龙：重离子驱动的PWFA(1~10GeV/m)

## Slide 36
五、μ束对撞机高场超导磁体（1）
二极铁：10-12 T， 磁间隙80-180 mm，难度不是很大
挑战一：靶区和缪子冷却所需超导螺线管
靶区： ϕ1-1.5 m, 20-30 T 超导螺线管
电离冷却区：ϕ0.5-1 m , 30-50 T 超导螺线管
只能依赖高温超导
暂无技术方案
D. Schulter, CERN,
Snowmass meeting 2021

## Slide 37
五、μ束对撞机高场超导磁体（2）
挑战二：TeV-class μ束快速加速（RCS），需求1000 T/s 二极铁
- 1000 T/s 二极铁和对应电源；高温超导磁体？
- Fermilab 样机线圈（HTS-REBCO）达到274 T/s
Henryk Piekarz, FNAL, MT27, 2021 poster

## Slide 38: 结束语
高流强、高品质缪子束技术我国起步晚，差距大；
建议根据物理研究目标和应用需求，提出对μ束技术指标要求，加速器与
探测器进行总体及概念设计；
布局并资助基于缪子束的相关物理及应用研究；
开展高流强、高品质缪子束产生、收集、传输和加速关键技术预研
发挥HIAF、CIADS、CSNS在缪子源方面的作用，规划线站和谱仪，
适时建设，开展实验研究；
特别提倡在高流强高品质缪子束产生、冷却和加速等方面完全创新的理论、
方法和技术研究。

## Slide 39
谢谢！请指正